Apstiprināts:

Iepirkuma komisijas sēdē

2015.gada 10.augusta

Protokols Nr.1

Atklāta konkursa

„Par jaunas automašīnas - pārvietojamās skaņu / daudzkanālu ierakstu studijas piegādi”

NOLIKUMS

- Pasūtītājs: VSIA „Latvijas Radio”

- Reģistrācijas numurs: 40003080614

- Adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV-1505

- Tālr.: 67206722, 67206721 (Sekretariāts), Fakss: 67206709

- Pasūtītāja kontaktpersonas: Guntars Plūcis, tālrunis 29424887, e-pasta adrese: guntars.plucis@radio.org.lv

- Iepirkuma identifikācijas numurs: Radio 2015/IP-16.

- Iepirkuma līguma veids: Piegāde.

- Iepirkuma priekšmets: Uz speciāli pārbūvēta un pielāgota kravas mikroautobusa bāzes izveidota jauna un darboties spējīga pārvietojamā skaņas formēšanas un daudzkanālu ierakstu studija (turpmāk PSS), kā arī viss nepieciešamais uz šo PSS attiecināmais dokumentu kopums, lai to kā transportlīdzekli reģistrētu Latvijas Republikas Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā (CSDD), piegāde VSIA „Latvijas Radio” vajadzībām (turpmāk kopumā – Prece),  saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā  noteiktajām prasībām, CPV kods: 32300000-6, CPV kods 34100000-8.

- Piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkuma priekšmetu, iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.

- Iepirkuma līguma izpildes vieta: Doma laukums 8, Rīgā.

- Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 7 (septiņu) mēnešu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas.

- Samaksas kārtība: 50% līgumsummas priekšapmaksa 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un piegādātāja izrakstīta rēķina saņemšanas, 50% līgumsummas 10 darba dienu laikā pēc pieņemšanas –nodošanas akta parakstīšanas.

- Garantijas termiņš: ne mazāk kā 3 (trīs) gadi.

- Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana:

  - Piedāvājumu var iesniegt personīgi (VSIA „Latvijas Radio” Sekretariātā, Doma laukumā 8, Rīgā, tālrunis: 67206722, 67206721) vai nosūtot pa pastu līdz 2015.gada 16.oktobra, plkst. 12:00. Pasta adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV 1505. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiek pieņemti. Pēc norādītā termiņa saņemtos piedāvājumus neatvērtus nosūta atpakaļ.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese,

- Pretendenta nosaukums un adrese,

- atzīme: „Piedāvājums atklātam konkursam „Par jaunas automašīnas - pārvietojamās skaņu / daudzkanālu ierakstu studijas piegādi”, identifikācijas Nr. Radio 2015/IP-16, neatvērt līdz 2015.gada 16.oktobra plkst. 12:00”.

14.3.	Piedāvājums jāiesniedz drukātā veidā (datorsalikumā), lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām;

14.4.	Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodās pievienotiem dokumentiem jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā;

14.5.	Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tulkojumus vai norakstus, dokumenta kopija, tulkojums, noraksts jāapliecina LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

14.6.	Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā;

14.7.	Piedāvājumā jānorāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura informāciju jābūt marķētām ar atzīmi “Konfidenciāli”.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto formu. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā;

  - Pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona;

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;

  - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota Pretendenta apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, kas izdota  atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, gadījumā, ja pretendents nav reģistrēts Latvijā;

  - Piedāvātajā Precē ietilpstošo iekārtu ražotāja vai tā oficiālā izplatītāja izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot ražotāja produkciju un tiesīgs uzņemties garantijas saistības, kas ietver ražotāja produkcijas garantijas laika apkalpošanu;

  - Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad pretendentam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešo daļu ir jāiesniedz informācija (līgumi, pušu savstarpējie apliecinājumi, vienošanās, u.c.), kas apliecina faktu, ka Pretendents būs spējīgs pildīt savas saistības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu visā iepirkuma līguma darbības laikā;

  - 15.4.-15.6.punktā minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem, kā arī apakšuzņēmējiem. Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties atklātā konkursā;

  - Pretendentam jāiesniedz  rakstisks apliecinājums, ka tam ir pieredze un nepieciešamie ražošanas resursi šādas vai līdzīgas (pārvietojamā audio studija, pārvietojamā TV studija PTS vai pārvietojamā satelītu studija SNG) preces izstrādē un piegādē, tas ir realizējis vismaz vienu šādu projektu. Nepieciešama vismaz 1 (viena) pasūtītāja atsauksme.

  - Pretendenta tehniskais piedāvājums, kas aizpildīts saskaņā ar formu (Pielikums Nr.4):

    - papildus Tehniskajā specifikācijā pretendentam jānorāda līguma izpildes (Preces piegādes) termiņš, kas ir ne vairāk kā 7 (septiņi) mēneši skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;

    - Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr. 2);

    - Pretendentam piedāvājuma Tehniskajā specifikācijā jānorāda PSS uzbūves darbu izpildes grafiks.

  - Finanšu piedāvājums, kurā norāda cenu, par kādu tiks piegādāta Tehniskajā specifikācijā norādītajam līmenim atbilstoša Prece. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Pielikuma Nr.3);

    - Preces cena jānorāda, iekļaujot visas izmaksas, tai skaitā visas ar Preces piegādi, reģistrāciju CSDD, kā arī visas ar valsts nodevām saistītās izmaksas;

    - cenas jānorāda euro bez PVN, atsevišķi norādot PVN un cenu kopā ar PVN.

## Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2015.gada 16.oktobrī plkst. 12:00 VSIA „Latvijas Radio” telpās, Rīgā, Doma laukumā 8. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties pretendentu pārstāvji. Pretendenta pārstāvim iepriekš jāpiesakās pie Pasūtītāja norādītās kontaktpersonas, caurlaides noformēšanai;

  - Pēc piedāvājuma atvēršanas Komisija piedāvājuma iesniegšanas secībā nosauc pretendentu un piedāvāto cenu;

  - Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un Nolikuma 16.2.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi Komisijas locekļi parakstās uz finansiālā piedāvājuma oriģināla lapām;

  - Piedāvājuma atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā;

  - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz;

  - Ja pretendents pieprasa, Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes izsniedz pretendentam šīs sanāksmes protokola kopiju;

  - Piedāvājuma noformējuma atbilstības, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji:

  - Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 1.daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veiks tikai attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar dokumentācijā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Pretendentu piedāvājumu vērtēšana notiek trīs posmos:

    - Pirmais posms - pretendentu atlase. Pēc piedāvājumu atvēršanas tiks vērtēts pretendentu piedāvājuma noformējums un atlases dokumenti saskaņā ar Nolikuma 14. un 15.punktā noteikto. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikuma 14., 15.punkta prasībām, Komisija ar balsu vairākumu var izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības šajā iepirkumā;

    - Otrais posms –  tehniskā piedāvājuma pārbaude. Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā;

    - Trešais posms – zemākās cenas noteikšana. Komisija izvēlas visām Nolikumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Lēmuma par rezultātiem pieņemšana un līguma slēgšana:

  - Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem 3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

  - Iepirkuma līgums tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

19. 	Pretendentam ir tiesības laika periodā no 2015. gada 24. augusta līdz 8.septembrim, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju, iepazīties ar Pasūtītāja rīcībā esošu līdzīgu PSS.

Pielikumi:

Nr.1 Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Nr.2 Tehniskā specifikācija

Nr.3 Finanšu piedāvājuma forma

Nr.4 Tehniskā piedāvājuma forma

Nr.5 Līguma projekts

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

ID Nr.: Radio 2015/IP-16

Piedāvājums atklātam konkursam „Par jaunas automašīnas - pārvietojamās skaņu / daudzkanālu ierakstu studijas piegādi”.

Pretendents:

Nosaukums			_______________________________________,

vienotais reģ.Nr.		_______________________________________,

juridiskā adrese		_______________________________________,

pasta adrese			_______________________________________,

tālrunis				_______________________________________,

fakss				_______________________________________,

e-pasts				_______________________________________,

bankas rekvizīti		_______________________________________

_______________________________________,

persona, kura ir tiesīga pārstāvēt

pretendentu vai pilnvarotā persona

(vārds, uzvārds, amats)	_______________________________________.

Apliecinām, ka <Pretendenta nosaukums> piedāvā piegādāt iepirkuma „Par jaunas automašīnas - pārvietojamās skaņu / daudzkanālu ierakstu studijas piegādi” Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošu Preci.

Apliecinām, ka:

- apņemamies ievērot visas iepirkuma dokumentu un to pielikumu prasības un piekrītam visām iepirkuma dokumentos un to pielikumos izvirzītajām prasībām un noteikumiem;

- piedāvājums pilnā apmērā ietver Precei noteiktās prasības;

- nepastāv tādi apstākļi, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma dokumentācijā norādītās prasības;

- neesam snieguši nepatiesu informāciju atlases kritēriju novērtēšanai, visas pieteikumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto Preci ir patiesas un precīzas.

| Pieteikumu apliecinu: |
| --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums: |  |  |

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

atklātam konkursam

„Par jaunas automašīnas - pārvietojamās skaņu / daudzkanālu ierakstu studijas piegādi”

(ID Nr. Radio 2015/IP-16)

Pasūtītājam nepieciešama, uz speciāli pārbūvēta un pielāgota jauna kravas mikroautobusa bāzes izveidota, jauna un darboties spējīga pārvietojamā skaņas formēšanas un daudzkanālu ierakstu studija, atbilstoši tehniskajai specifikācijai:

1. Mobilās studijas ritošās bāzes -  Kravas mikroautobusa pamata specifikācija

IVECO Daily 50C15V 4100L H3 vai analogs:

| Nr. | Tehniskās prasības kravas mikroautobusam |
| --- | --- |
|  | Dzinējs – dīzelis ( ne mazāk kā 3,0 L, 170 Zs ) |
|  | Vides prasības: atgāzu emisijas normas jāatbilst Euro 5b+ normām: CO izmeši – 248.15 mg/km; Slāpekļa oksīdu daudzums NOx – 234.83 mg/km; THC + NOx - 257.29 mg/km |
|  | Sēdvietu skaits 1+2 |
|  | Virsbūve – mikroautobuss, kravas, garā riteņu bāze |
|  | Kravnesība ne mazāk kā 2590 kg |
|  | Dubulti veramas aizmugures durvis pa 180 grādiem |
|  | Sānu slīddurvis labajā pusē ar logu |
|  | Priekšējais sānu logs, kravas nodalījuma kreisajā pusē |
|  | Krāsa – balta |
|  | Kravas telpas iekšējais garums ne mazāk kā 5125 mm |
|  | Kravas telpas iekšējais augstums ne mazāk kā 2100 mm |
|  | Kravas telpas platums ne mazāk kā 1800 mm |
|  | Kravas telpas ietilpība ne mazāka kā 19,6 m3 |
|  | Stūres pastiprinātājs |
|  | ABS bremzes |
|  | Centrālā atslēga, signalizācija, dzinēja imobilaizers |
|  | Gaisa kondicionieris |
|  | Stereo sistēma |
|  | Digitālais tahogrāfs |
|  | Dubulti aizmugures riteņi |
|  | Dubļu sargi |
|  | Aizmugures piedziņa |
|  | Rezerves ritenis nostiprināts zem rāmja |
|  | Lukturu augstuma regulēšana |
|  | Priekšējie miglas lukturi |
|  | Piekabes āķis |
|  | Patstāvīgās dienas gaitas lukturi |
|  | Kartera aizsargs |
|  | Drošības komplekts (aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trīsstūris). |
|  | Atpakaļskata novērošanas kamera |
|  | Automašīnas reģistrācija CSDD |

Pretendentam jānodrošina:

1) pārbūvētā transportlīdzekļa reģistrācija CSDD;

2) transportlīdzekļa piegāde uz VSIA „Latvijas Radio”, Doma laukums 8, Rīgā pilnā komplektācijā:

a) medicīniskā aptieciņa;

b) ugunsdzēšamais aparāts;

c) avārijas apstāšanās zīme;

d) ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā

- Papildus prasības mikroautobusa pielāgošanai pārvietojamās studijas vajadzībām

| Nr. | Tehniskās prasības mikroautobusa pielāgošanai pārvietojamā studijas vajadzībām |
| --- | --- |
| 1 | Automašīna jāaprīko ar bīdāmu lodziņu kabīnes un kravas telpas starpsienā, kravas nodalījums ar logiem durvīs un logu pretējā pusē sānu durvīm, oriģinālu jumta lūku un diviem papildus rūpnieciski ražotiem „pilotkrēsliem” (pagriežamiem pa 180 grādiem), aprīkotiem ar drošības jostām. Logu un lūkas montāžu nodrošina rūpnīca - izgatavotāja. |
| 2 | Automašīnas aprīkošanas , tai skaitā aparatūras un aprīkojuma izvietošanas projekts jāveido saskaņā piegādātāja izstrādātajām skicēm, kas saskaņotas ar Latvijas Radio. Pārbūves projekts jāsaskaņo ar CSDD, saņemot attiecīgas atļaujas automašīnas pārbūvei un reģistrācijai. ( 2004.17.08. MK noteikumi Nr.725 „Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi”). |
| 3 | Automašīnas kravas nodalījumam jāveic akustiskas un siltumizolācijas, elektriski apsildāmu grīdu gan darba, gan tehniskajā nodalījumā , sienu un griestu dekoratīvo paneļu ieklāšana. |
| 4 | Visām iekārtām un aprīkojuma jābūt izvietotām un nostiprinātam atbilstoši CSDD apstiprinātajam projektam. |
| 5 | Automašīnai jābūt aprīkotai ar pretaizdzīšanas signalizāciju, autonomu apsildes iekārtu (D3LCC 12V), 12V akumulatora lādēšanas sistēmu, pieslēgtu automašīnas akumulatoram bufera režīmā |
| 6 | Automašīnas kravas nodalījumam jābūt aprīkotam ar autonomu gaisa kondicionēšanas iekārtu, kas darbināma no ārēja sprieguma pieslēguma. |
| 7 | Vadītāja kabīnē jābūt 220 V maiņstrāvas pieslēguma rozetei. |
| 8 | Mobilās studijas aparatūra tiek izvietota nostiprinātās, speciāli šim mērķim veidotās mēbelēs -statnēs (19” rack), statnēs bez tālāk minētās aparatūras ievietošanas, jāparedz vismaz 10U brīvas vietas papildus aparatūras izvietošanai. |
| 9 | Kravas nodalījumā jāparedz 30 mikrofonu statīvu novietojuma vietas, kabeļu lūkas durvīs vai grīdā, stiprinājumu vietas kabeļu spolēm |
| 10 | Mobilās studijas ārējā elektrobarošana veidota ar atdalošu tīkla transformatoru un pārslodzes, pārsprieguma un pretnoplūdes aizsardzību. Mobilās studijas patērētā kopējā jauda ir visu elektroierīču patērētās jaudas summas, ieskaitot gaisa kondicionēšanu un elektroapsildīšanu. Komplektācijā jāietilpst attiecīgas jaudas 100m barošanas kabeļa spolei. Pie iekšējās uzbūves darba nodalījumā jāparedz pieejamas elektrības rozetes telefoniem, datoriem, putekļu sūcējiem utt. Ar un bez UPS. |
| 11 | Visu digitālo tehnoloģisko iekārtu barošana jānodrošina ar attiecīgas jaudas ar UPS. |

- Studijas tehniskais aprīkojums

| Nr. | Tehniskās prasības studijas aprīkojumam |
| --- | --- |
| 1. | Studer Vista 5™ M3 ciparu skaņas miksēšanas sistēma ar iestrādātu ciparu skaņas maršrutēšanas matricu, pilnībā konfigurētu ar: 232 ieejas mono ekvivalentiem* signāliem 184 izejas mono ekvivalentiem* signāliem |
| 2. | Vadības virsma: 30 pamata kanāli ar parametru attēlošanu Vistonics™ ekrānos, ar motorizētiem vājinātājiem ar FaderGlow™ tehnoloģiju 2 galvenie vājinātāji 1 režijas monitorēšanas vadības bloks ar iekļautu 5.1 daudzkanālu (surround) vadību; 16 funkciju piešķirami taustiņi avota izvēlei režijas skaļruņu sistēmām standartu izvēle un funkcijas miksēšanai no 5.1 daudzkanālu formāta uz 2 kanālu stereo formātu; 6 paralēlas analogas līnijas un AES/EBU standarta ciparu izejas monitorēšanas skaļruņu sistēmām 6 mono ekvivalentas* AES/EBU standarta ciparu izejas 2x2 stereo kanālu studijas monitorēšanas bloks; 16 funkciju piešķirami taustiņi avota izvēlei studijas skaļruņu sistēmām 2 paralēlas analogas līnijas un AES/EBU standarta ciparu izejas monitorēšanas skaļruņu sistēmām 2 analogas līnijas izejas sakaru (talkback) vadības bloks (ar vismaz trijiem saņēmējiem – vadības virsma, studijas, producents) ar 1 mikrofona un 3 līnijas ieejām 2 paralēlas analogas līnijas un AES/EBU standarta ciparu izejas tuvā lauka un attālinātām PFL (pēc vājinātāja klausīšanās) skaļruņu sistēmām 6 mono ekvivalentas* AES/EBU standarta ciparu izejas un ieejas skaņas apstrādes šifrētājiem / atšifrētājiem režijas skaļruņu sistēmām 1 AES/EBU standarta ciparu stereo izeja vispārējai lietošanai 3 AES/EBU standarta ciparu stereo izejas vispārējai lietošanai standarta skaņas līmeņu mērītājs: RTW-TM7 7” skārienjūtīgs daudzkanālu skaņas analizators ar 16 analogām vai AES3 formāta ieejām un dažādām analoga un ciparu formāta skalām 1 zem vadības virsmas atvilktnē realizēta tastatūra 1 motorizēta kursorsvira 1 vadības sistēma ar dublētiem cietajiem diskiem USB pieslēgumu darba virsma ar dubultu (redundant) barošanas sistēmu 1 15” VGA grafikas vadības ekrāns 1 statīvs grafikas vadības ekrānam 1 sakaru (talkback) zoss kakla mikrofons Kontroles virsmas izmērs (garums x augstums x platums) 1420 x 831 x 565 (sānu paneļi montēšanai transportlīdzeklī) |
| 3. | Ciparu signālu apstrādes (DSP) kodols un ieeju izeju iekārta 1 SCORE LIVE un ieeju izeju statne, atbilstoša 19” statņu standartam, izmērs – 6 19” statņu standarta vietas 1 D21m standarta ieeju izeju statne, atbilstoša 19” statņu standartam, izmērs – 3 19” statņu standarta vietas katra statne aprīkota ar dubultu (redundant) barošanas sistēmu 3 SCORE LIVE ciparu signālu procesoru plates 1 rezerves SCORE LIVE ciparu signālu apstrādes plate 1 SCORE LIVE paralēlslēguma (bridge) karte 1 rezerves SCORE LIVE paralēlslēguma (bridge) karte 1 sinhronizācijas ģeneratora karte ar iekšēju 44,1/48/88,2/96 kHz atskaites pulksteni, iespējamu sinhronizāciju no ārējām ierīcēm – Word-Clock, AES/EBU (44,1/48/88,2/96) vai video sinhronizācijas (25/29,97 fps), 3 AES/EBU standarta sinhronizācijas izejām 1 GPIO plate ar 16 loģiskām, optiski atsaistītām ieejām un 16 loģiskām releju kontaktu izejām 24 analogas līnijas ieejas ar 24 bitu A/D pārveidotājiem 24 analogas līnijas izejas ar 24 bitu D/A pārveidotājiem 16 ciparu AES/EBU standarta stereo ieejas ar diskretizācijas frekvences pārveidotājiem 16 ciparu AES/EBU standarta stereo izejas 1 32 izeju un 16 ieeju vītā pāra (CAT5) MADI plate (monitorēšanai, sakariem, austiņu miksiem) 4 optiskās (multimode fiber) MADI ieeju izeju plates 1 RS422 standarta plate (RS422 Serial Merger Board) 2 HD plates savienojumam ar ciparu signālu apstrādes centra statni 2 19” statņu standarta 1 izmēra ventilācijas vienības un 1 izmēra gaisa kliedētāji 2 19” statņu standarta 1 izmēra gaisa kliedētāji ar atverēm kabeļiem Komplektā (cenā) iekļauti skaņas signālu savienotāji 25 m ciparu skaņas apstrādes centra statnes – vadības virsmas savienošanas kabeļi nepieciešamie dažādu polu savienotāji ieeju izeju ietvaram un vai ciparu signālu apstrādes centra statnei Vista 5™ operētājsistēma uz vadības signālu apstrādes procesora balstīts vadības virsmas iestatījumu un sistēmas konfigurācijas redaktors (instalācija un viena licence) kompaktdiskā ierakstītas servisa un lietošanas instrukcijas TFT skaņas līmeņu rādītājs (meterbridge) aptuvenā patērējamā jauda 470 W |
| 4. | Pārvietojama D21m standarta ieeju un izeju statne ar MADI pieslēgvietām ķēdes slēguma panelī 5U 19” statņu standarta vietu izmēra 550 mm dziļa statne viens 3U 19” statņu standarta ietvars ar 24 mikrofonu / līnijas ieejas bez transformatoriem ar 24 bitu A/D 8.izejas pārveidotājiem un atdalītām aktīvām paralēlām izejām 1 MADI-HD standarta kartes ar optiskajām ieejām un izejām (multimode fiber I/O) katra statne ar dubultu (redundant) barošanas sistēmu 1 19” statņu standarta 1 izmēra ventilācijas vienība 1 19” statņu standarta 1 izmēra gaisa kliedētāji ar atverēm kabeļiem 3 19” statņu standarta 1 izmēra komutācijas lauki analogajām un ciparu ieejām un izejām aptuvenā patērējamā jauda 135 W |
| 5. | pārvietojama D21m standarta ieeju un izeju statne ar MADI saiti uz ieeju un izeju centra statni (Hub Frame) 5U 19” statņu standarta vietu izmēra 550 mm dziļa statne viens 3U 19” statņu standarta ietvars ar 48 mikrofonu / līnijas ieejas bez transformatoriem ar 24 bitu A/D 8.izejas pārveidotājiem un atdalītām paralēlām izejām 1 MADI-HD standarta karte ar optiskajām ieejām un izejām (multimode fiber I/O) katra statne ar dubultu (redundant) barošanas sistēmu 1 19” statņu standarta 1 izmēra ventilācijas vienība 1 19” statņu standarta 1 izmēra gaisa kliedētāji ar atverēm kabeļiem 5U 19” statņu standarta 1 izmēra komutācijas lauki analogajām un ciparu ieejām un izejām aptuvenā patērējamā jauda 200 W |
| 6. | lokālās savienošanas optisko kabeļu komplekts 4 X 5 m gari optiskie MM DSC/DLC standarta kabeļi 4 X 1 m gari optiskie MM DSC/DLC standarta kabeļi 1 gab. 200 m QUAD Xtreme kabelis NKOX4M-A-4-200 1 gab. 100 m QUAD Xtreme kabelis NKOX4M-A-3-100 *katram kanālam ir pilnvērtīga dinamiskā, frekvenču, balansa, maršrutizēšanas apstrāde un automātika. |

- Studijas papildus aprīkojums.

| Nr. | Tehniskās prasības pārvietojamās studijas papildaprīkojumam. |
| --- | --- |
| 1 | Mobilā studija aprīkota ar 2x12 100m.,1x8 120m. (Siemens DIN 41622 connectors) daudzdzīslu kabeļu spoli, sakaru sistēmu, nepieciešamiem komutācijas un pieslēguma kabeļiem, pārvietojamo iekārtu transporta iepakojumiem; |
| 2 | Video sistēmu ar iespēju kameru vadīt no mob.studijas + tv monitors +~120.m. kabelis; |
| 3 | Diktoru sistēmu Glensound xpress box vai ekvivalentu; |
| 4 | Stereo reverberatoru procesoru Lexicon PCM96, Bricasti M7 vai analogu; |
| 5 | Stereo skaņas gala apstrādes procesoru TC Finalizer 96K vai analogu; |
| 6 | Aparatūras statnē ievietots FM radio uztvērējs ar skandām; |
| 7 | Audio monitori (stereo A+B) Genelec 8030B vai analogi; |

Vēlamais aptuvenais elementu izvietojums pārvietojamajā studijā.

Pielikums Nr.3

Finanšu piedāvājums

atklātam konkursam

„Par jaunas automašīnas – pārvietojamās skaņu / daudzkanālu ierakstu studijas piegādi”

(ID Nr. Radio 2015/IP-16)

| Nr. | Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1.* | Jaunas automašīnas – pārvietojamās skaņu / daudzkanālu ierakstu studijas piegāde |  |
| Kopējā cena EUR (bez PVN) |  |
| PVN summa |  |
| Kopējā cena EUR (ar PVN) |  |

- pozīcijas cenā iekļautas visas ar piegādi, reģistrāciju CSDD un Tehniskajai specifikācijai atbilstošas Preces izmaksas.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

_________, __________________

(Vieta)			(datums)

__________________ _______________ _________________

(amats)			 (paraksts)		(vārds, uzvārds)

Pielikums Nr.4

Tehniskā piedāvājuma forma

atklātam konkursam

„Par jaunas automašīnas – pārvietojamās skaņu / daudzkanālu ierakstu studijas piegādi”

(ID Nr. Radio 2015/IP-16)

- Mobilās studijas ritošās bāzes -  jauna kravas mikroautobusa pamata specifikācija

| Pasūtītāja tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Dzinējs – dīzelis ( ne mazāk kā 3,0 L, 170 Zs ) |  |
| Sedvietu skaits 1+2 |  |
| Virsbūve – mikroautobuss, kravas, garā riteņu bāze |  |
| Kravnesība ne mazāk kā 2500 kg |  |
| Dubulti veramas aizmugures durvis pa 180 grādiem |  |
| Sānu slīddurvis labajā pusē ar logu |  |
| Priekšējais sānu logs, kravas nodalījuma kreisajā pusē |  |
| Krāsa – balta |  |
| Kravas telpas iekšējais garums ne mazāk kā 5125 mm |  |
| Kravas telpas iekšējais augstums ne mazāk kā 2100 mm |  |
| Kravas telpas platums ne mazāk kā 1800 mm |  |
| Kravas telpas ietilpība ne mazāka kā 19,6 m3 |  |
| Stūres pastiprinātājs |  |
| ABS bremzes |  |
| Centrālā atslēga, signalizācija, dzinēja imobilaizers |  |
| Gaisa kondicionieris |  |
| Stereo sistēma |  |
| Digitālais tahogrāfs |  |
| Dubulti aizmugures riteņi |  |
| Dubļu sargi |  |
| M+S riepas |  |
| Rezerves ritenis nostiprināts zem rāmja |  |
| Lukturu augstuma regulēšana |  |
| Priekšējie miglas lukturi |  |
| Piekabes āķis |  |
| Patstāvīgās dienas gaitas lukturi |  |
| Kartera aizsargs |  |
| Drošības komplekts (aptieciņa,ugunsdzēšamais,avārijas trīsstūris). |  |
| Atpakaļskata novērošanas kamera |  |
| Automašīnas reģistrācija CSDD |  |

- Papildus prasības mikroautobusa pielāgošanai pārvietojamās studijas vajadzībām

| Pasūtītāja tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Automašīna jāaprīko ar bīdāmu lodziņu kabīnes un kravas telpas starpsienā, kravas nodalījums ar logiem durvīs un logu pretējā pusē sānu durvīm, oriģinālu jumta lūku un diviem papildus rūpnieciski ražotiem "pilotkrēsliem" (pagriežamiem pa 180 grādiem). Logu un lūkas montāžu nodrošina rūpnīca - izgatavotāja. |  |
| Automašīnas aprīkošanas , tai skaitā aparatūras un aprīkojuma izvietošanas projekts jāveido saskaņā piegādātāja izstrādātajām skicēm, kas saskaņotas ar Latvijas Radio. Pārbūves projekts jāsaskaņo ar CSDD, saņemot attiecīgas atļaujas automašīnas pārbūvei un reģistrācijai. ( 2004.17.08. MK noteikumi Nr.725 „Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi”). |  |
| Automašīnas kravas nodalījumam jāveic akustiskas un siltumizolācijas, elektriski apsildāmu grīdu gan darba, gan tehniskajā nodalījumā , sienu un griestu dekoratīvo paneļu ieklāšana. |  |
| Visām iekārtām un aprīkojuma jābūt izvietotām un nostiprinātam atbilstoši CSDD apstiprinātajam projektam. |  |
| Automašīnai jābūt aprīkotai ar pretaizdzīšanas signalizāciju, autonomu apsildes iekārtu (D3LCC 12V), 12V akumulatora lādēšanas sistēmu, pieslēgtu automašīnas akumulatoram bufera režīmā |  |
| Automašīnas kravas nodalījumam jābūt aprīkotam ar autonomu gaisa kondicionēšanas iekārtu, kas darbināma no ārēja sprieguma pieslēguma. |  |
| Vadītāja kabīnē jābūt 220 V maiņstrāvas pieslēguma rozetei. |  |
| Mobilās studijas aparatūra tiek izvietota nostiprinātās, speciāli šim mērķim veidotās mēbelēs -statnēs (19” rack), statnēs bez tālāk minētās aparatūras ievietošanas, jāparedz vismaz 10U brīvas vietas papildus aparatūras izvietošanai. |  |
| Kravas nodalījumā jāparedz 30 mikrofonu statīvu novietojuma vietas, kabeļu lūkas durvīs vai grīdā, stiprinājumu vietas kabeļu spolēm |  |
| Mobilās studijas ārējā elektrobarošana veidota ar atdalošu tīkla transformatoru un pārslodzes, pārsprieguma un pretnoplūdes aizsardzību. Mobilās studijas patērētā kopējā jauda ir visu elektroierīču patērētās jaudas summas, ieskaitot gaisa kondicionēšanu un elektroapsildīšanu. Komplektācijā jāietilpst attiecīgas jaudas 100m barošanas kabeļa spolei. Pie iekšējās uzbūves darba nodalījumā jāparedz pieejamas elektrības rozetes telefoniem, datoriem, putekļu sūcējiem utt. ar un bez UPS. |  |
| Visu digitālo tehnoloģisko iekārtu barošana jānodrošina ar attiecīgas jaudas ar UPS. |  |

- Studijas tehniskais aprīkojums

| Pasūtītāja tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Studer Vista 5™ M3 ciparu skaņas miksēšanas sistēma ar iestrādātu ciparu skaņas maršrutēšanas matricu, pilnībā konfigurētu ar: 232 ieejas mono ekvivalentiem* signāliem 184 izejas mono ekvivalentiem* signāliem |  |
| Vadības virsma: 30 pamata kanāli ar parametru attēlošanu Vistonics™ ekrānos, ar motorizētiem vājinātājiem ar FaderGlow™ tehnoloģiju 2 galvenie vājinātāji 1 režijas monitorēšanas vadības bloks ar iekļautu 5.1 daudzkanālu (surround) vadību; 16 funkciju piešķirami taustiņi avota izvēlei režijas skaļruņu sistēmām standartu izvēle un funkcijas miksēšanai no 5.1 daudzkanālu formāta uz 2 kanālu stereo formātu; 6 paralēlas analogas līnijas un AES/EBU standarta ciparu izejas monitorēšanas skaļruņu sistēmām 6 mono ekvivalentas* AES/EBU standarta ciparu izejas 2x2 stereo kanālu studijas monitorēšanas bloks; 16 funkciju piešķirami taustiņi avota izvēlei studijas skaļruņu sistēmām 2 paralēlas analogas līnijas un AES/EBU standarta ciparu izejas monitorēšanas skaļruņu sistēmām 2 analogas līnijas izejas sakaru (talkback) vadības bloks (ar vismaz trijiem saņēmējiem – vadības virsma, studijas, producents) ar 1 mikrofona un 3 līnijas ieejām 2 paralēlas analogas līnijas un AES/EBU standarta ciparu izejas tuvā lauka un attālinātām PFL (pēc vājinātāja klausīšanās) skaļruņu sistēmām 6 mono ekvivalentas* AES/EBU standarta ciparu izejas un ieejas skaņas apstrādes šifrētājiem / atšifrētājiem režijas skaļruņu sistēmām 1 AES/EBU standarta ciparu stereo izeja vispārējai lietošanai 3 AES/EBU standarta ciparu stereo izejas vispārējai lietošanai standarta skaņas līmeņu mērītājs: RTW-TM7 7” skārienjūtīgs daudzkanālu skaņas analizators ar 16 analogām vai AES3 formāta ieejām un dažādām analoga un ciparu formāta skalām 1 zem vadības virsmas atvilktnē realizēta tastatūra 1 motorizēta kursorsvira 1 vadības sistēma ar dublētiem cietajiem diskiem USB pieslēgumu darba virsma ar dubultu (redundant) barošanas sistēmu 1 15” VGA grafikas vadības ekrāns 1 statīvs grafikas vadības ekrānam 1 sakaru (talkback) zoss kakla mikrofons Kontroles virsmas izmērs (garums x augstums x platums) 1420 x 831 x 565 (sānu paneļi montēšanai transportlīdzeklī) |  |
| Ciparu signālu apstrādes (DSP) kodols un ieeju izeju iekārta 1 SCORE LIVE un ieeju izeju statne, atbilstoša 19” statņu standartam, izmērs – 6 19” statņu standarta vietas 1 D21m standarta ieeju izeju statne, atbilstoša 19” statņu standartam, izmērs – 3 19” statņu standarta vietas katra statne aprīkota ar dubultu (redundant) barošanas sistēmu 3 SCORE LIVE ciparu signālu procesoru plates 1 rezerves SCORE LIVE ciparu signālu apstrādes plate 1 SCORE LIVE paralēlslēguma (bridge) karte 1 rezerves SCORE LIVE paralēlslēguma (bridge) karte 1 sinhronizācijas ģeneratora karte ar iekšēju 44,1/48/88,2/96 kHz atskaites pulksteni, iespējamu sinhronizāciju no ārējām ierīcēm – Word-Clock, AES/EBU (44,1/48/88,2/96) vai video sinhronizācijas (25/29,97 fps), 3 AES/EBU standarta sinhronizācijas izejām 1 GPIO plate ar 16 loģiskām, optiski atsaistītām ieejām un 16 loģiskām releju kontaktu izejām 24 analogas līnijas ieejas ar 24 bitu A/D pārveidotājiem 24 analogas līnijas izejas ar 24 bitu D/A pārveidotājiem 16 ciparu AES/EBU standarta stereo ieejas ar diskretizācijas frekvences pārveidotājiem 16 ciparu AES/EBU standarta stereo izejas 1 32 izeju un 16 ieeju vītā pāra (CAT5) MADI plate (monitorēšanai, sakariem, austiņu miksiem) 4 optiskās (multimode fiber) MADI ieeju izeju plates 1 RS422 standarta plate (RS422 Serial Merger Board) 2 HD plates savienojumam ar ciparu signālu apstrādes centra statni 2 19” statņu standarta 1 izmēra ventilācijas vienības un 1 izmēra gaisa kliedētāji 2 19” statņu standarta 1 izmēra gaisa kliedētāji ar atverēm kabeļiem Komplektā (cenā) iekļauti skaņas signālu savienotāji 25 m ciparu skaņas apstrādes centra statnes – vadības virsmas savienošanas kabeļi nepieciešamie dažādu polu savienotāji ieeju izeju ietvaram un vai ciparu signālu apstrādes centra statnei Vista 5™ operētājsistēma uz vadības signālu apstrādes procesora balstīts vadības virsmas iestatījumu un sistēmas konfigurācijas redaktors (instalācija un viena licence) kompaktdiskā ierakstītas servisa un lietošanas instrukcijas TFT skaņas līmeņu rādītājs (meterbridge) aptuvenā patērējamā jauda 470 W |  |
| Pārvietojama D21m standarta ieeju un izeju statne ar MADI pieslēgvietām ķēdes slēguma panelī 5U 19” statņu standarta vietu izmēra 550 mm dziļa statne viens 3U 19” statņu standarta ietvars ar 24 mikrofonu / līnijas ieejas bez transformatoriem ar 24 bitu A/D 8.izejas pārveidotājiem un atdalītām aktīvām paralēlām izejām 1 MADI-HD standarta kartes ar optiskajām ieejām un izejām (multimode fiber I/O) katra statne ar dubultu (redundant) barošanas sistēmu 1 19” statņu standarta 1 izmēra ventilācijas vienība 1 19” statņu standarta 1 izmēra gaisa kliedētāji ar atverēm kabeļiem 3 19” statņu standarta 1 izmēra komutācijas lauki analogajām un ciparu ieejām un izejām aptuvenā patērējamā jauda 135 W |  |
| pārvietojama D21m standarta ieeju un izeju statne ar MADI saiti uz ieeju un izeju centra statni (Hub Frame) 5U 19” statņu standarta vietu izmēra 550 mm dziļa statne viens 3U 19” statņu standarta ietvars ar 48 mikrofonu / līnijas ieejas bez transformatoriem ar 24 bitu A/D 8.izejas pārveidotājiem un atdalītām paralēlām izejām 1 MADI-HD standarta karte ar optiskajām ieejām un izejām (multimode fiber I/O) katra statne ar dubultu (redundant) barošanas sistēmu 1 19” statņu standarta 1 izmēra ventilācijas vienība 1 19” statņu standarta 1 izmēra gaisa kliedētāji ar atverēm kabeļiem 5U 19” statņu standarta 1 izmēra komutācijas lauki analogajām un ciparu ieejām un izejām aptuvenā patērējamā jauda 200 W |  |
| lokālās savienošanas optisko kabeļu komplekts 4 X 5 m gari optiskie MM DSC/DLC standarta kabeļi 4 X 1 m gari optiskie MM DSC/DLC standarta kabeļi 1 gab. 200 m QUAD Xtreme kabelis NKOX4M-A-4-200 1 gab. 100 m QUAD Xtreme kabelis NKOX4M-A-3-100 *katram kanālam ir pilnvērtīga dinamiskā, frekvenču, balansa, maršrutizēšanas apstrāde un automātika. |  |

- Studijas papildus aprīkojums.

| Pasūtītāja tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Mobilā studija aprīkota ar 2x12 100m.,1x8 120m. (Siemens DIN 41622 connectors) daudzdzīslu kabeļu spoli, sakaru sistēmu, nepieciešamiem komutācijas un pieslēguma kabeļiem, pārvietojamo iekārtu transporta iepakojumiem; |  |
| Video sistēmu ar iespēju kameru vadīt no mob.studijas + tv monitors +~120.m. kabelis; |  |
| Diktoru sistēmu Glensound express box vai ekvivalentu; |  |
| Stereo reverberatoru procesoru Lexicon PCM96, Bricasti M7 vai analogu; |  |
| Stereo skaņas gala apstrādes procesoru TC Finalizer 96K vai analogu; |  |
| Aparatūras statnē ievietots FM radio uztvērējs ar skandām; |  |
| Audio monitori (stereo A+B) Genelec 8030B vai analogi; |  |

Ar šo piedāvājumu nodrošinām:

1) transportlīdzekļa reģistrāciju CSDD;

2) jaunas automašīnas - pārvietojamās skaņu / daudzkanālu ierakstu studijas piegādi uz VSIA „Latvijas Radio”, Doma laukums 8, Rīgā pilnā komplektācijā:

3) Preces piegādes termiņu _______ (ne vairāk kā 7 (septiņi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas).

__________________ _______________ _________________

(amats)			 (paraksts)		(vārds, uzvārds)

Pielikums Nr.5

# LĪGUMA PROJEKTS

Rīgā 										           2015.gada __________

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio” tās valdes locekļa p.p. Ulda Lavrinoviča personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata, turpmāk tekstā saukta - Pasūtītājs, no vienas puses, un

__________________ tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta - Piegādātājs, no otras puses,

Pasūtītājs un Piegādātājs, līguma tekstā kopā saukti Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz atklāta konkursa „Par jaunas automašīnas - pārvietojamās skaņu/ daudzkanālu ierakstu studijas piegādi” (identifikācijas Nr. Radio 2015/IP-16) rezultātiem, vienojas par sekojošo:

- 1. Līguma priekšmets

1.1. Šis līgums, turpmāk tekstā Līgums, regulē tiesiskās attiecības, kas nodibinās un pastāv starp Līdzējiem sakarā ar pirkuma realizēšanu.

1.2. Pasūtītājs pasūta, pērk un apmaksā, bet Piegādātājs pārdod un piegādā CSDD reģistrētu jaunu automašīnu – pārvietojamo skaņu/daudzkanālu ierakstu studiju, kopā ar tās dokumentāciju, tajā skaitā, elektrobarošanas  iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma savienojumu shēmām, turpmāk tekstā – Prece, saskaņā ar specifikāciju - Pielikums Nr.2, līdz 2016.gada ________  un nodod to Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē.

1.3. Līguma kopējā summa ir EUR ________ (______ euro) un PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR_____(___ euro).

2. Pasūtījuma izpildes un pieņemšanas nosacījumi

2.1.Piegādātājs nodod ar atbilstošiem dokumentiem, bet Pasūtītāja pilnvarota persona – Raidījumu un ierakstu daļas vadītājs Guntars Plūcis, pieņem atbilstošā kvalitātē piegādāto Preci Pasūtītāja atrašanās vietā – Rīgā, Doma laukumā 8, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, kurš apliecina Piegādātāja Līguma 1.2.punktā noteikto saistību izpildi.

2.2. 	Ja Pasūtītājs konstatē, ka Prece neatbilst Līguma prasībām, Līdzēji savstarpēji vienojas par līgumsaistību izpildes turpmāko kārtību un termiņiem, sastādot atbilstošu aktu.

3. Savstarpējo norēķinu kārtība

3.1. Pasūtītājs apņemas veikt 50% līgumsummas priekšapmaksu 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un piegādātāja izrakstīta rēķina saņemšanas, 50% līgumsummas 10 darba dienu laikā pēc pieņemšanas –nodošanas akta parakstīšanas.

3.2. Par norēķinu dienu tiek uzskatīts datums, kas fiksēts uz bankas pārskaitījuma apstiprinoša dokumenta (maksājuma uzdevuma).

4. Garantijas

4.1. 	Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece kopumā un katra tās sastāvdaļa atbilst spēkā esošajiem valsts standartiem vai citos normatīvi tehniskajos dokumentos noteiktajām Preces un tās sastāvdaļu kvalitātes prasībām, kā arī Preces un tās sastāvdaļu izgatavotāju sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija vai tehniskā pase).

4.2. Piegādātājs šī Līguma 1.2.punktā minētajai Precei noformē rakstisku garantiju, kas ir būtiska un neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

4.3. Garantijas termiņš šī Līguma 1.2. un 4.1.punktā minētajai Precei ir 3 (trīs) gadi no Preces pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

4.4.	Piegādātājs apņemas konkrētajai Precei noteiktajā garantijas laikā veikt nekvalitatīvās Preces un to sastāvdaļu nomaiņu pret atbilstošas kvalitātes Preci un tās sastāvdaļām vai veikt garantijas remontu. Laika periodā, kamēr tiek nomainīta nekvalitatīvā Prece pret atbilstošas kvalitātes Preci vai garantijas remonta laikā, Piegādātājs nodrošina Pasūtītāju ar līdzvērtīgu Preci.

4.5.	Pasūtītāja pilnvarotā persona pretenzijas par Preci Piegādātājam iesniedz rakstiski.

4.6. Piegādātājs nav tiesīgs novilcināt vai atkāpties no šī Līguma 4.4.punktā noteikto saistību izpildes, ja Pasūtītājs pretenzijas par Preci ir iesniedzis šī Līguma 4.3.punktā noteiktajā garantijas termiņā.

4.7.	Pretenzijas par Preci ir iesniegtas 4.3.punktā noteiktajā garantijas termiņā, ja uz aploksnes, kurā tiek nosūtīta pretenzija, ir pasta zīmogs ar garantijas termiņa, t.sk. pēdējās dienas, datumu.

5. Līdzēju atbildība

5.1. Katrs Līdzējs atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja rezultātā tā vainas dēļ tiek nodarīts kaitējums otram Līdzējam.

5.2. Piegādātājs nes atbildības pienākumu (ka lietu neattiesās, ka tā atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītājām Preču kvalitātes prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai, tai nav nekādu apslēptu trūkumu un ka tai ir visas tās labās īpašības, kādas apgalvotas vai pieņemamas) pret Pasūtītāju par šajā Līgumā minēto Preci.

5.3. Neviens no Līdzējiem nav tiesīgs nodot savas Līgumiskās saistības, ja vien tās nav pielīgtas ar šo Līgumu, trešajai personai.

5.4. Piegādātājs par šī Līguma 1.2.punktā minētā izpildes termiņa neievērošanu maksā soda naudu 0,25 % (vienas ceturtdaļas procenta) apmērā no Preces kopējās cenas par katru nokavējuma dienu, ja vien pirms tam Līdzēji rakstveidā savstarpēji nav vienojušies par izpildes termiņa pagarinājumu.

5.5. Pasūtītājs par šī Līguma 3.1.punktā minētā apmaksas termiņa neievērošanu maksā soda naudu 0,25% (vienas ceturtdaļas procenta) apmērā no maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, ja vien pirms tam Līdzēji rakstveidā nav savstarpēji vienojušies par citu  maksājuma termiņu.

5.6. Soda naudas samaksa neatbrīvo Līdzēju no līgumā noteikto saistību izpildes.

- 6. Īpašie noteikumi

Kā Līguma īpašo nosacījumu Līdzēji ievēro, ka Pasūtītājs nav tiesīgs pieņemt Preci, kas neatbilst šī Līguma nosacījumiem.

7. Līguma grozīšanas kārtība un atkāpšanās no Līguma

7.1.	Līguma teksts var tikt grozīts vai papildināts, Līdzējiem savstarpēji vienojoties, noformējot to rakstveidā. Jebkurš šāds rakstisks akts kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.2. Ja Līgums tiek pirms termiņa lauzts, katram Līdzējam ir pienākums norēķināties ar otru Līdzēju par jau izdarīto līgumsaistību izpildi.

8. Līguma termiņš un citi noteikumi

8.1.	Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai abpusējai līgumsaistību izpildei.

8.2.	Līdzēji apņemas visus strīdus, kas varētu rasties šī Līguma sakarā, risināt savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, jautājums tālāk risināms Latvijas Republikas tiesu iestādēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.3. Līgums izstrādāts latviešu valodā uz __ (__) lapaspusēm __ (__) analogos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku.

8.4.	Līdzēji nenes atbildību par šī Līguma daļēju vai pilnīgu nosacījumu neizpildīšanu gadījumā, ja iestājas nepārvarama vara (Force Majeure), kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.

8.5. 	Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ir notikumi, kuri izriet ārpus Līdzēju kontroles un atbildības - dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni valsts un pašvaldību normatīvi akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles robežās.

8.6.	Šādā gadījumā katram no Līdzējiem ir pienākums norēķināties ar otru Līdzēju par jau izdarīto līgumsaistību izpildi.

8.7.	Ja nepārvaramas varas apstākļu darbības laiks ir vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienas, Līdzēji lemj par šī Līguma termiņu pārskatīšanu.

Līdzēju juridiskie rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs | Piegādātājs |
| --- | --- |